### OPRACOWANIE WYNIKÓW
OBLICZAMY RÓŻNICĘ NAPIĘĆ W STANIE STACJONARNYM, GDY NAPIĘCIA NA TERMOPARACH USTABILIZOWAŁY SIĘ
U1 = 3,00 mV
U2 = 1,54 mV
U3 = 1,10 mV
U1 - U2 = 3,00 - 1,54 = 1,46 mV
U2 – U3 = 1,54 – 1,10 = 0,44 mV

OBLICZAMY NIEPEWNOŚĆ
alignl { stack { size 12{u \( U \) = { {0,01 } } over { `sqrt {3} } } =0,"0058"} }
u(XS) = 0,5 mm
u(XC)=0,5 mm
u(XM)= 0,5 mm
ΔUS = 0,013
ΔUC = 0,0146
ΔUM = 0,0044

u(%lambda_{S})=sqrt{({partial %lambda_{S} } over {partial X_{m}})^{2} cdot u(X_{m})^2 + ({partial %lambda_{S}} over {partial X_{S}} )^{2} cdot u(X_{S})^2 + ({partial %lambda_{S}} over {partial %DELTA U_{m}} )^{2} cdot u(%DELTA U_{m})^2 + ({partial %lambda_{S}} over {partial %DELTA U_{S}})^{2} cdot u(%DELTA U_{S})^2 }
u(%lambda_{S})= 0,017
u(%lambda_{C})=sqrt{({partial %lambda_{C} } over {partial X_{m}})^{2} cdot u(X_{m})^2 + ({partial %lambda_{C}} over {partial X_{C}} )^{2} cdot u(X_{C})^2 + ({partial %lambda_{C}} over {partial %DELTA U_{m}} )^{2} cdot u(%DELTA U_{m})^2 + ({partial %lambda_{C}} over {partial %DELTA U_{C}})^{2} cdot u(%DELTA U_{C})^2 }
u(%lambda_{C})= 0,023
OBLICZAMY λ DLA SZKŁA I CEGŁY
λM = 2,8 W/m*K
XM = (0,021 + 0,02 + 0,0195) / 3 = 0,02 m
XC = (0,0145 + 0,014 + 0,015) / 3 = 0,014 m
XS = (0,017 + 0,017 + 0,017) /3 = 0,017 m
%lambda_{S} = 2,8 * {(0,0154-0,011)*0,017} over {0,013 * 0,02} = 0.805 (17) W/ m*K
%lambda_{C} = 2,8 * {(0,0154-0,011)*0,014} over {(0,03 - 0,0154) * 0,02} = 0.591 (24) W/m*K
WNIOSKI
Wynik otrzymany dla szkła różni się nieznacznie od wartości tablicowej (0,79 W/m*K), natomiast wynik otrzymany dla cegły różni się znacznie od wartości tablicowej (0,8 W/m*K). Prawdopodobnie spowodowane jest to niedokładnością przyrządów pomiarowych, a precyzując, niedokładnym przyleganiem zestyków woltomierza do wtyków termopar co mogło spowodować tak znaczące odchylenia.