METODA POMIAROWA ORAZ PRZEBIEG DOŚWIADCZENIA

Oscyloskop zostaje ustawiony na pracę jednokanałową. Wykonujemy pomiar współczynnika odchylenia pionowego(D), oraz wysokość przebiegu sygnału(H) dla 5 dowolnych napięć, po skalibrowaniu urządzenia aby pełny obraz sygnału mieścił się na ekranie. Obliczamy napięcie dla wyznaczonych punktów, w tym celu wykorzystujemy wzór U=D*H. Po dokonaniu obliczeń, dla 5 różnych czasów, oraz 5 różnych częstotliwości mieszczących się w zakresie od 100 Hz do 1 MHz wykonujemy pomiar okresu drgań sinosuidalnych, a następnie wyniki podstawiamy do wzoru T=L*P. Po wykonaniu pomiarów, kolejno mierzymy okres dudnień obydwu generatorów. Na pierwszym generatorze ustawiamy 200 Hz, a na kolejnym ustawiamy po kolei częstotliwości 180, 185, 190 oraz 195 Hz. Wynik sprawdzamy wzorem T_{0} = {1} over {(V_{1} - V_{2} )}