## Opracowanie wyników
### Obliczenie momentu bezwładności pręta
I_{0} = {1} over {12} ml^{2} + mx^{2} = m ({1} over {12} l^{2} + x^{2})
l – długość pręta – 0,86 m
x – odległość osi obrotu od środka masy – 0,415 m
m – masa pręta – 0,415 kg
podstawiając wychodzi: I0 = 0,09 kg*m2
### Obliczenie momentu bezwładności krążka
I_{0} = {1} over {2} mR^{2} + md^{2} = m ({1} over {2} R^{2} + d^{2})
R – promień krążka – 0,295 m
m – masa krążka – 1,43 kg
d – odległość od środka osi obrotu – 0,13 m
podstawiając wychodzi: I0 = 0,086 kg*m2
### Średni okres drgań
T = {t} over {n}
n – liczba n-wahnięć – 30
t – czas mierzonych drgań
Podstawiając wychodzi dla krążka: T = 0,93 s
    dla pręta: T = 1,5 s
### Obliczyć momenty bezwładności dla pręta i krążka z okresu
I = {T^{2}mga} over {4%PI^{2}}
T – średni okres drgań – dla krążka 0,93 s; dla pręta 1,51 s
g – przyśpieszenie ziemskie 10m/s2
a – odległość osi obrotu od środka masy dla krążka d = 0,13 m ; dla pręta x = 0,415 m
m – masa - krążka 1,43 kg ; pręta 0,415 kg
Podstawiając wychodzi dla krążka I = 0,04 kg*m2 ; dla pręta I = 0,099 kg*m2
### Obliczanie niepewności ze wzoru
u(I_{0})_{pręta} = sqrt{({partial I_{0}} over {partial m} ) ^{2} cdot u(m) ^{2}+ ({partial I_{0}} over {partial l} )^{2} cdot u(l)^{2} +({partial I_{0}} over {partial x} ) ^{2} cdot u(x)^{2} }
u(I0)pręta – niepewność momentu bezwładności pręta
u(m) – niepewność pomiaru masy – 0,005 kg
u(l) – niepewność pomiaru długości pręta – 0,001 m
u(x) – niepewność pomiaru odległości osi obrotu od środka masy pręta – 0,005 m
Podstawiając wychodzi dla pręta: u(I0)pręt a = 0,00035 kg*m2 u(I_{0})_{krążka} = sqrt{({partial I_{0}} over {partial m} ) ^{2} cdot u(m) ^{2}+ ({partial I_{0}} over {partial R} )^{2} cdot u(R)^{2} +({partial I_{0}} over {partial d} ) ^{2} cdot u(d)^{2} }
u(R) – niepewność pomiaru promienia krążka – 0,001 m
u(d) – niepewność pomiaru środka osi obrotu od środka masy krążka – 0,001 m
Podstawiając wychodzi dla krążka: u(I0)krążka = 0,00064 kg*m2
### Obliczanie niepewności z okresów
u(T) – niepewność średniego okresu drgań
u(t) – niepewność pomiaru czasu – 0,5s
u(T) = {u(t)} over {n}
Podstawiając otrzymujemy u(T) = 0,01(6) s
u(I)_{okresów} = sqrt{({partial I} over {partial T} ) ^{2} cdot u(T) ^{2}+ ({partial I} over {partial m} )^{2} cdot u(m)^{2} +({partial I} over {partial a} ) ^{2} cdot u(a)^{2} }
u(a) – dla pręta u(x)=0,001m; dla krążka u(d)=0,001m
Podstawiając do wzoru dla krążka otrzymujemy 0,0012 kg*m2 niepewności
Podstawiając do wzoru dla pręta otrzymujemy 0,0011 kg*m2 niepewności
### Zestawić dane ze wzorów i wyciągnąć wnioski
	Ze wzoru kg * m^{2}	Z okresu kg * m^{2}
Krążek	0,086 ± 0,00064	0,04 ± 0,0012
Pręt	0,097 ± 0,00035	0,099 ± 0,0011

## Wnioski

Zastosowane przyrządy pomiarowe zapewniają dużą dokładność co powoduje, że szukane wielkości możemy wyznaczyć z małym błędem. Metoda z okresów daje podobną niepewność pomiaru jak metoda ze wzoru.