### OPRACOWANIE WYNIKÓW

AMPEROMIERZ
Zakres	100 mA
Liczba działek	50
Klasa przyrządu	2,5

WOLTOMIERZ (PRĄD ZMIENNY)
Zakres	2,5 V
Liczba działek	100
Klasa przyrządu	1,0

WOLTOMIERZ (PRĄD STAŁY)
Zakres	10 V
Liczba działek	100
Klasa przyrządu	1,0

PRĄD ZMIENNY
U [V]	1	2	3	4	5	6	7	8
I [mA]	4	12	20	28	36	44	52	60
Z [Ω]	250	166	150	142	138	136	134	133

CZĘSTOTLIWOŚĆ = 780 Hz
ŚREDNIA ZAWADA: 143 Ω

PRĄD STAŁY
U [V]	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
I [mA]	12	18	28	36	42	50	56	62	70	80
R [Ω]	20	27	26	27	29	30	31	32	32	31

ŚREDNIA IMPEDANCJA: 29 Ω

OBLICZENIE ZAWADY
PROGRAM OPENOFFICE.ORG CALC (3.3.0), FUNKCJA REGLINP.

WPROWADZONE DANE:
DANE_X	1	2	3	4	5	6	7	8
DANE_Y	4	12	20	28	36	44	52	60

TYP_LINIOWY = 1
PARAMETRY = 1

OTRZYMANE DANE:
7,733	-2,488
0,153	0,732
0,997	1,192
2523	7
3588,266	9,955

WSPÓŁCZYNNIK NACHYLENIA FUNKCJI = a = 7,733
1/a = 0,129
ZAWADA = 129 Ω

OBLICZENIE IMPEDANCJI
PROGRAM OPENOFFICE.ORG CALC (3.3.0), FUNKCJA REGLINP.

WPROWADZONE DANE:
DANE_X	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
DANE_Y	12	18	28	36	42	50	56	62	70	80

TYP_LINIOWY = 1
PARAMETRY = 1

OTRZYMANE DANE:
30,327	3,363
0,707	1,045
0,995	1,854
1839,014	9
6323,236	30,945

WSPÓŁCZYNNIK NACHYLENIA FUNKCJI = a = 30,327
1/a = 0.032
IMPEDANCJA: 32 Ω
OBLICZENIA I BŁĘDY POMIAROWE

L = {sqrt{Z^{2} - R^{2}} } over {2%iPI f}

L = {sqrt{129^{2} - 32^{2}} } over {2 * 3,14 * 780} = 0,02551 H = 25,51 mH

   Δf = 2,5 % z 780 Hz + 1 Hz
   Δf = 2,5 * 780 / 100 + 1 = 20,5 Hz

%iDELTA Z = Z_{m} - Z = 143 - 129 = 14 %iOMEGA
%iDELTA R = R_{m} - R = 29 - 32 = -3 %iOMEGA
 %iDELTA L = left lline {Z} over {2%iPI f * sqrt{Z^{2} - R^{2}} } right rline * %iDELTA Z + left lline {-R} over {2%iPI f * sqrt{Z^{2} - R^{2}} } right rline * %iDELTA R + left lline {-sqrt{Z^{2} - R^{2}}} over {2%iPI f^{2}} right rline * %iDELTA f

%iDELTA L = left lline {129} over {2*3,14*780 * sqrt{129^{2} - 32^{2}} } right rline * 14 + left lline {-32} over {2*3,14*780 * sqrt{129^{2} - 32^{2}} } right rline * (-3) + left lline {-sqrt{129^{2} - 32^{2}}} over {2*3,14*780^{2}} right rline * 20,5

%iDELTA L=0,000210735 * 14 + 0,000052275 * (-3) + 0,000032708 * 20,5 = 0,003463979 H

%iDELTA L= 3,46 mH

{%iDELTA L} over {L} = {3,46} over {25,51} = 0,1356

    L = 25,51 (± 3,46) mH

### WNIOSKI
Wyznaczenie współczynnika samoindukcji cewki metodą Zawady wprowadza mniej niż 13,56 % błędu.
Tak duży błąd spowodowany jest sporą różnicą pomiędzy wartościami uśrednionymi i wartościami obliczonymi metodą regresji liniowej.