## Slide 1: Wstęp do teorii niepewności pomiaru
Danuta J. Michczyńska
Adam Michczyński

## Slide 2: Podstawowe informacje:
  Strona Politechniki Śląskiej: www.polsl.pl
  Instytut Fizyki / strona własna Instytutu / Dydaktyka / Laboratoria Studenckie
    Pracownia Fizyczna 1 w Gliwicach
    Pracownia Fizyczna 2 w Gliwicach
    FORMULARZE
      STRONA TYTUŁOWA
      KARTA POMIAROWA
    OPRACOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW - materiały do pobrania
    SPIS ĆWICZEŃ
      Instrukcje do pobrania poprzez Platformę Zdalnej Edukacji
        Zaloguj się jako gość

## Slide 3: Pomiary fizyczne
Są dokonywane tylko ze skończoną dokładnością.
  Powodem - niedoskonałość przyrządów pomiarowych i nieprecyzyjność naszych zmysłów biorących udział w obserwacjach.
Podawanie samego tylko wyniku pomiaru – niewystarczające
Opracowanie pomiarów winno zawierać także miarę ich wiarygodności, czyli niepewność pomiaru.

## Slide 4: Rodzaje błędów pomiaru
Błąd przypadkowy spowodowany jest losowym odchyleniem wyniku pomiaru od wartości rzeczywistej. Wynik kolejnego pomiaru jest inny, lecz szansa uzyskania wyników tak większych, jak i mniejszych od wartości rzeczywistej jest w przybliżeniu taka sama.
Rys. 1. Losowy rozrzut wyników pomiarów wokół wartości rzeczywistej ilustrujący występowanie błędu przypadkowego.

## Slide 5: Rodzaje błędów pomiaru
Z błędem systematycznym mamy do czynienia, gdy przy powtarzaniu pomiaru występuje ta sama różnica między wynikami pomiarów a wartością rzeczywistą, natomiast rozrzut wyników poszczególnych pomiarów jest niewielki lub nie występuje w ogóle.
Rys. 2. Błąd systematyczny.

## Slide 6: Rodzaje błędów pomiaru
Błąd gruby to różnica między wynikiem pomiaru i wartością rzeczywistą, na ogół bardzo duża, powstała wskutek nieumiejętności użycia danego przyrządu, pomyłek przy odczytywaniu i zapisie wyników, itp.
Rys. 3. Błąd gruby.

## Slide 7: Błąd pomiaru
Błąd = xi – x0
Błąd – to różnica pomiędzy wartością zmierzoną i rzeczywistą
Rys. 4. Rozrzut wyników pomiarów xi wokół wartości rzeczywistej x0.

## Slide 8: Niepewności pomiarowe – dokumenty
ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
Wyrażanie niepewności pomiaru. Przewodnik, Główny Urząd Miar, Warszawa 1999, ISBN 83-906546-1-X

## Slide 9: Niepewność pomiaru
parametr związany z rezultatem pomiaru,
charakteryzujący rozrzut wyników,
można go, w uzasadniony sposób przypisać, wartości mierzonej.
Niepewność pomiarową wielkości x oznaczamy symbolem u(x)

## Slide 10: Różne miary niepewności
Niepewność maksymalna Dx – staramy się określić przedział, w którym mieszczą się wszystkie wyniki pomiaru xi, aktualnie wykonane i przyszłe. Niepewność maksymalna jest miarą deterministyczną, gdyż twierdzimy, że wartość prawdziwa zawarta jest na pewno w przedziale x0 ± Dx. Niepewność maksymalna jest stosowana w określonych sytuacjach, np. jako miara dokładności elektrycznych przyrządów pomiarowych.
Niepewność standardowa u(x) – oszacowanie odchylenia standardowego - Rezultat pomiaru to zmienna losowa - Jej rozrzut charakteryzuje odchylenie standardowe - pierwiastek z średniej wartości kwadratu różnicy wartości zmierzonej i rzeczywistej - Nie znamy wartości rzeczywistej -> nie znamy dokładnej wartości odchylenia standardowego

## Slide 11: Różne miary niepewności
Rys. 5. Porównanie przedziałów niepewności pomiaru określonych przy pomocy modelu statystycznego (x0-u;x0+u) i deterministycznej teorii niepewności maksymalnej (x0-Dx;x0+Dx).

## Slide 12: Niepewność typu A
Wyznaczanie niepewności w oparciu o serię wyników pomiarów, przy których występuje rozrzut statystyczny nazywany jest obliczaniem niepewności metodą A.
  Wynik pomiarów określamy jako wartość średnią z serii pomiarów.
  Niepewność standardową pomiaru (wyznaczenia wartości średniej) określamy podając wartość odchylenia standardowego wartości średniej.

## Slide 13: Niepewność typu A
Średnia arytmetyczna:
  Wartość średnia - estymator wartości oczekiwanej:
  Odchylenie standardowe pojedynczego pomiaru:
  Odchylenie standardowe wartości średniej:

## Slide 14: Niepewność typu A
Dla krótkich serii pomiarowych odchylenie standardowe średniej należy pomnożyć przez współczynnik Studenta-Fischera:

## Slide 15: Niepewność typu A
Średnia ważona:
  Poszczególnym wynikom pomiarów przypisujemy wagi wi równe kwadratowi odwrotności ich niepewności:
  Średnia ważona:
  Niepewność średniej ważonej:

## Slide 16: Niepewność typu A
Rejestracja promieniowania jonizującego
Niepewność N zliczeń zarejestrowanych w czasie t

## Slide 17: Niepewność typu B
A co w przypadku, gdy nie występuje statystyczny rozrzut wyników (wszystkie pomiary dają ten sam wynik)?
Główną przyczyną niepewności pomiaru jest niepewność przyrządu pomiarowego (niepewność wzorcowania).
Przyrząd pomiarowy powinien gwarantować taką dokładność, aby wynik pomiaru xi różnił się od wartości rzeczywistej nie więcej niż o działkę elementarną

## Slide 18: Niepewność typu B
Proste przyrządy pomiarowe

## Slide 19: Niepewność typu B
Mierniki elektromagnetyczne analogowe
Klasa (podana w %)
zakres

## Slide 20: Niepewność typu B
Mierniki cyfrowe

## Slide 21: Niepewność całkowita
Niepewność całkowitą wyznaczamy uwzględniając wszystkie czynniki określające niepewność tzn. niepewność wynikającą z rozrzutu statystycznego wyników pomiarów, niepewność przyrządu pomiarowego a także niepewność eksperymentatora.
Najczęściej mamy jednak do czynienia z dwoma pierwszymi czynnikami. Niepewność całkowitą wyliczamy w oparciu o prawo dodawania dyspersji (wariancji).
Dla zmiennych losowych niezależnych:
uc(x) – niepewność całkowita,
uA(x) – niepewność obliczona z rozrzutu statystycznego serii wyników pomiarów,
uB(x) – niepewność obliczona inną drogą niż z rozrzutu wyników (w powyższym przypadku na podstawie dokładności przyrządu pomiarowego)

## Slide 22: Prawo przenoszenia niepewności
Wiele wielkości fizycznych jest wyznaczanych metodą pomiarów pośrednich.
Funkcja jednej zmiennej:
  Niepewność u(x) jest mała w porównaniu z wartością mierzoną x
Funkcja wielu zmiennych:

## Slide 23: Prawo przenoszenia niepewności
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 24: Zapis wyniku końcowego
Niepewność podajemy z dokładnością do dwóch cyfr znaczących, np.: u(g) = 0,0287532 m/s2  u(g) = 0,029 m/s2
Wynik pomiaru zaokrąglamy do tego samego miejsca dziesiętnego, co niepewność, np.: g = 9,8662317 m/s2  g = 9,866 m/s2
Zapisujemy wynik końcowy wraz z niepewnością i jednostką, np: g = 9,866 m/s2; u(g) = 0,029 m/s2 lub g = 9,866(29) m/s2
Porównujemy otrzymany wynik z wartością tablicową - czy w granicach pojedynczej (podwojonej/potrojonej) niepewności wynik jest zgodny z wartością tablicową?

## Slide 25: Niepewność rozszerzona

## Slide 26: Wykresy
Przy rysowaniu wykresów należy stosować się do kilku zasad:
Wykres powinien być możliwie duży (co najmniej połowa kartki A4)
Wykresy sporządzamy przy użyciu komputera
Ponadto:

## Slide 27: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 28: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 29: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 30: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 31: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 32: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 33: Wykresy
http://home.agh.edu.pl/~zak/downloads/RNP-2.pdf

## Slide 34: Wykresy
Wykres może nie tylko ilustrować zależność między mierzonymi wielkościami, ale również może być pomocny w wyznaczeniu interesującej nas wielkości. Np. wartości okresów w funkcji pierwiastka z długości wahadła układają się na linii prostej.
Jej równanie: jest zgodne z ogólnym równaniem prostej:

## Slide 35: Regresja liniowa
Istnieje metoda statystyczna, tzw. metoda regresji liniowej, pozwalająca najlepiej dopasować prostą do danych pomiarowych. Metoda pozwala obliczyć wartość współczynnika nachylenia prostej (a) i jego odchylenie standardowe (s(a)), jak również wartość wyrazu wolnego i jego odchylenie standardowe.
Dopasowanie prostej do punktów pomiarowych można zrealizować np. przy użyciu funkcji REGLINP w arkuszu kalkulacyjnym Excel